## Slide 1: Je příchod ireverzibilní elektroporace odpovědí na všechny otázky okolo katetrizační ablace?
Prof MUDr Josef Kautzner, CSc
Kardiocentrum
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
e-mail:joka@ikem.cz
www.ikem.cz

## Slide 2: Deklarace konfliktu zájmů
 | Nemám konflikt zájmů | Mám konflikt zájmů | Specifikace konfliktu (vyjmenujte subjekty, firmy či instituce, se kterými Vaše spolupráce může vést ke konfliktu zájmů)
Zaměstnanecký poměr | x |  | 
Vlastník / akcionář | x |  | 
Konzultant |  | x | Biosense Webster, Medtronic, St Jude Medical/ Abbott
Přednášková činnost |  | x | Bayer, Biosense Webster, Boehringer Ingelheim, Daiichi Sankyo, Medtronic, Mylan, Pfizer, Pro Med, St Jude Medical/Abbott
Člen poradních sborů (advisory boards) |  | s | Biosense Webster, Boehringer Ingelheim, Daiichi Sankyo, Medtronic, St Jude Medical/Abbott
Podpora výzkumu / granty | x |  | 
Jiné honoráře (např. za klinické studie či registry) |  | x | Affera, Biosense Webster, Biotronik, Daiichi Sankyo, Medtronic, St Jude Medical/Abbott

## Slide 3: Pulsed electric field ablation (PEFA)
Electroporation … ultrashort pulses of DC leading to destabilization of cell membranes („micropores“)
Courtesy Vivek Reddy

## Slide 4: Pulsed electric field ablation (PEFA or PFA)
Chang DC Reese TS. Biophys J 1990;58:1-12,
Reddy VY, et al. J Am Coll Cardiol 2019;74:315–26.
Bradley CJ, Haines DE. JCE 2020
Mechanism of cellular death is non-thermal

## Slide 5: Jaké jsou nevyřešené otázky okolo katetrizační ablace?
Pohled do historie
Konvenční ablace
Ablace fibrilace síní
Ablace komorových tachykardií při strukturním postižení

## Slide 6: Jaké jsou nevyřešené otázky okolo katetrizační ablace?
Pohled do historie
Konvenční ablace
Ablace fibrilace síní
Ablace komorových tachykardií při strukturním postižení

## Slide 7: Katetrizační ablace: historie
1982 - 1. katetrizační DC ablace AV uzlu
1984 - 1. katetrizační DC ablace posteroseptální dráhy 1987 - 1. katetrizační RF ablace přídatné dráhy
1992 IKEM

## Slide 8
Český registr katetrizačních ablací Počátek- 1994

## Slide 9: Jaké jsou nevyřešené otázky okolo katetrizační ablace?
Pohled do historie
Konvenční ablace
Ablace fibrilace síní
Ablace komorových tachykardií při strukturním postižení

## Slide 10
Čihák R et al., 2004
Český registr katetrizačních ablací
Úspěšnost konvenčních katetrizačních ablací
Chart: 
| AVNRT | WPW | FlS
1997 | 161 | 205 | 208
2000 | 139 | 179 | 166
2002 | 105 | 151 | 109
Trvání výkonu konvenčních katetrizačních ablací
%
FLS

## Slide 11
Spanish Ablation Registry
De Loma Osorio AF, et al. Rev Esp Cardiol 2014;67:925–935
Success rate of conventional ablations
Greek National Ablation Registry 2008-10
Vassilikos VP, et al. Hellenic J Cardiol 2012; 53: 108-117

## Slide 12: Katetrizační ablace u SVT (ESC Guidelines 2020)
Akutní úspěšnost
Rekurence (%)
Komplikace (%)
Mortalita (%)
Brugada J, et al. Eur Heart J (2020) 41, 655􏰀720

## Slide 13: Ablace AVNRT dnes
2020 IKEM
103 případů, Y mužů, X žen, průměrný věk 55,1+/-15,4
30 zero fluoro (Ensite Navx)
4,7+/-6,2 min skia času, 51,9+/-118 uGy.m2
V průběhu FU: 2 recidivy (1.9%), 5 pacientů nebylo na kontrole
1 pacient měl po 2 týdnech low risk plicní embolii

## Slide 14: Ablace přídatných drah dnes
2020 IKEM
25 pacientů
Věk 42,2+/-16,4 let, median 37 let
Skia čas 4,5+/-2,3 min, median 4,6 min
Skia dávka 103 +/-234 uGy.m2, median 24 uGy.m2
Bez recidiv, bez komplikací

## Slide 15: 27-letá pacientka, 18. týden gravidity, synkopální stavy
His
TA
SVC
Ablace bez skiaskopie

## Slide 16: Naše zkušenosti – ablace idiopatických arytmií
2006-2009
77 pts
Idiopatická KT/KES
40 M, 37 Ž
věk 49,5 ± 15,6 let
ejekční frakce LK 57,4 ± 3,8 %
Úspěšnost
  84 % po 1. ablaci,
  13 % navíc po 2. ablaci
Koželuhová M, et al. Interv Akut Kardiol 2009; 8(5): 228–232
(44%)
(97%)

## Slide 17: Jaké jsou nevyřešené otázky okolo katetrizační ablace?
Pohled do historie
Konvenční ablace
Ablace fibrilace síní
Ablace komorových tachykardií při strukturním postižení

## Slide 18
I
aVF
V1
V6
CS 5,6
CS 3,4
CS 1,2
RA 13,14
RA 9,10
RA 7,8
RA 5,6
RA 3,4
RA 1,2
ABL 1,2
ABL 3,4
ABL uni
Mapování a ablace fokusu v levé horní plicní žíle
Fokálně spouštěná FS

## Slide 19
Fúze elektroanatomické mapy a CT angiogramu - System CARTO-MERGE
Postupně se stala izolace všech plicních žil základem ablace FS

## Slide 20: Testují se nové technologie mapování a ablace

## Slide 21: ESC EHRA AF ABLATION LONG-TERM REGISTRY
The EuroObservational Research Department of ESC coordinated the project, managed the database, performed statistical analyses
Arbelo E, et al. EHJ. 2017 Jan 18. pii: ehw564.

## Slide 22: 1 yr follow up of ESC/EHRA AF ablation registry
Background:
  100.000 AF ablations/yr in EU
Method/ Patients:
  3630 AF pts from 107 centers in 27 countries First ablation 80%, “Redos” 20%
  Age 59 yrs, 32% females, Px (68%) persistent (24%), EHRA score 2-3 ,
Complications: Overall 16.3%
In hospital 7.8 %,
12 months 10.7 %
1 procedure related death due to AE fistula
12 month mortality 0.5%
Freedom from AF recurrence +/- AAD
Px 75%
Persistent 71%
Long-standing 68%
Time to first reported recurrence (in days)
1:1:Paroxysmal 2163 1649 1555 1451 406
2:2:Persistent 857 614 560 516 137
3: 3:LS persistent 151 104 93 88 33
1:1:Paroxysmal
2:2:Persistent
3: 3:LS persistent
Probability of event (%)
Katetrizační ablace FS byla v Evropě úspěšná v 70% s přijatelnou bezpečností
Arbelo E, et al. EHJ. 2017 Jan 18. pii: ehw564
Notes: All sites perfroming AV ablation across ESC counties
Results were superior in pts on AAD except LAF
In px atrial fibirllaiton success rate was even higher if AA drug were given-85% and persistent 78% but not LS
Repeat ablations done in 9.5%
but complications are not nil

## Slide 23
Zatím nejrychlejší strategií ablace, která není navíc tolik závislá na zkušenostech, je kryoablace
Landolina M, et al. Int J Cardiol 2018;272:130-136.

## Slide 24: Pulsed field ablation (PFA) – single shot
Farapulse, Inc., Menlo Park, CA

## Slide 25: PFA single-shot catheter
81 PAF, monophasic (n=15) → biphasic configuration (n=66)
Procedure time 92±27min (incl. 20min remapping time)
Last 14pts 100% durable isolation after 3 months
No MRI lesions in 13pts, no stenosis PVs, no esophageal injury (EGD+MRI)
6 a 12months freedom from AF 90% and 87%
JACC VOL. 74, NO. 3, 2019 JULY 23, 2019:315–26
Farapulse, Inc., Menlo Park, CA

## Slide 26
LSPV
LIPV
RIPV
RSPV
Pulsed electric field ablation in vivo..

## Slide 27: Příznivé výsledky po roce sledování: studie IMPULSE, PEFCAT, and PEFCAT II

## Slide 29: Vize blízké budoucnosti
Trvání výkonu do 1 hodiny
Nízké riziko postprocedurálních komplikací – ambulantní výkon
Kdokoliv, kdo provede bezpečně transeptální punkci a je schopen manipulovat vodiči a katetry bude schopen dělat iniciální izolaci plicních žil

## Slide 30: Pro případ potřeby složitějších lézí v levé (pravé) síni bude k dispozici PF na jiné platformě…

## Slide 31: Nový mapovací a ablační systém (AFFERA)
Sphere-9 - 8F – řiditelný katetr se speciální elektrodou
RF energie/pulzní pole – aplikace 9 mm expandabilním proplachovaným koncem
9 teplotních senzorů, minielektrody – HD mapping a měření teploty při aplikaci RF/PF energie
Ablační generator, pumpa a mapovací system pro 3D EAM

## Slide 32: Affera - RF První zkušenosti IKEM (2018)
8pts (67±7let) FS/FLS
prům 38±7aplikací (3-5sec) pro IPŽ
4.5±1.7 aplikací (5sec) pro lineární léze
Celková anestezie
Bez komplikací

## Slide 33: Dosažení bloku na mi isthmu za 12 sec
RF ON

## Slide 34: Ablace CTI pomocí RF 2-5 léze (a 5sec) k dosažení bloku

## Slide 35: Klinické zkušenosti s RF

## Slide 36: Kombinace RF/PF Pomocí PF – ablace u 32 pacientů

## Slide 37: První studie u člověka (RF/PF or PF/PF)
Reddy VY, et al. Circ A&E2020 Jun;13(6):e008718

## Slide 38: Jaké jsou nevyřešené otázky okolo katetrizační ablace?
Pohled do historie
Konvenční ablace
Ablace fibrilace síní
Ablace komorových tachykardií při strukturním postižení

## Slide 39: Strategie modifikace substrátu
Briceño DF, et al.
Card Electrophysiol Clin - (2016)

## Slide 40: Homogenizace substrátu

## Slide 41: An International VT Ablation Center Collaborative Group study
2061 pts, strukturní onemocnění, 12 center
zařazení
– IKMP a NIKMP (LVEF< 55%), HOCM, ARVC
– nízká voltáž (<1.5 mv) při EAM
Základní charakteristiky
– median věku 65, median LVEF 31%
– NYHA III-IV 34%
– elektrická bouře 35%, amiodaron 55%
Roční absence KT 70% (72% IKMP, 68% NIKMP)
V jednom roce, četnost Tx nebo mortality 15%
Tung R, et al. Heart Rhythm 2015
Effect of VT recurrence on mortality/TX
Výsledky ablace v expertních centrech jsou dobré

## Slide 42: Výsledky mohou být lepší (příklad AFFERA RF)
62-letý muž, ischemická KMP, LVEF 20%
Elektrická bouře, 4 morfologie KT
CL 330 ms
CL 284 ms
CL 406 ms
CL 354ms
125 mi trvání výkonu
28:18 čas mapování
17 lézí, 495s Rf a 30s, 60°C
2:31 min skia čas
Žádná recidiva během roku sledování

## Slide 43: Experience with lattice tip electrode
12 pts, age 62±10.2, 11 male, LVEF 36.3±14.2%
ischemic (n=9), non-ischemic (n=1) or ARVC (n=3).
VT inducible in 10 of 12 (83%) pts
The total ablation time (from first to last lesion) was 46.1±22.6 min
VT was non-inducible in all pts
No complications.
89±75 days follow up - VT recurred in 2 of 12 (17%) pts.
Reddy VY, et al. HRS 2020

## Slide 44
12 prasat (64±7.7kg), celková anestezie bez myorelaxantů
Endokardiální ablace PK,LK (bifasická křivka 1.3-2.0 kV po 4 sec
Jedna nebo 4 konsekutivní aplikace na jednom místě (10 sec od sebe)
Preklinická studie s Affera PF
Anter E. et al. Circ AE August 2021

## Slide 45
Lesion Depth
Anter E. et al. Circ AE August 2021
Srovnání velikostí lézí v komorové svalovině mezi RFA a PFA
4x PFA

## Slide 46: Závěry
Irreversibilní elektroporace vyřeší velmi pravděpodobně většinu nezodpovezených otázek okolo komplexních ablací srdečních arytmií

## Slide 47
www.ablationworkshop.cz
www.prague-rhythm.cz
24-26.4.2022