## Slide 1: BIOMONITOR IIIm indikace, implantace, výsledky pracoviště
Marián Fedorco
XVIII. ČESKÉ A SLOVENSKÉ SYMPOZIUM O ARYTMIÍCH A KARDIOSTIMULACI
Olomouc 8.11.2021

## Slide 2
 | Nemám konflikt zájmů | Mám konflikt zájmů | Specifikace konfliktu (vyjmenujte subjekty, firmy či instituce, se kterými Vaše spolupráce může vést ke konfliktu zájmů)
Zaměstnanecký poměr | X |  | 
Vlastník / akcionář | X |  | 
Konzultant | X |  | 
Přednášková činnost | X |  | 
Člen poradních sborů (advisory boards) | X |  | 
Podpora výzkumu / granty | X |  | 
Jiné honoráře (např. za klinické studie či registry) |  | X | Biotronik, Sorin

## Slide 3: I. Indikace

## Slide 4
palpitace s nejasnou etiologií
opakující se synkopy nejasné etiologie
potvrzení nebo monitorování fibrilace síní
objasnění kryptogenní cévní mozkové příhody
klinické syndromy, které vedou ke zvýšenému riziku poruch srdečního rytmu
přechodné klinické symptomy, včetně závratí, palpitací, synkop nebo bolestí na hrudi, které by mohly být důsledkem poruchy srdečního rytmu

## Slide 5: II. Implantace

## Slide 6: Implantace
AMBULANTNÍ REŽIM
ATB profylaxe
LOKÁLNÍ ANESTEZIE
EDUKACE PACIENTA
DÁLKOVÁ MONITORACE

## Slide 7: Technika implantace
13 mm kožní incize
Kožní řasa
Incize kůže
13 mm
Výběr místa implantace
  Výběr místa implantace v závislosti na anatomii pacienta
    Paralelně se sternem
    45° uhel
    Implantace možná směrem dolu i nahoru

## Slide 8: BIOvector
Unikátní BIOvector zajišťuje vysoké a stabilní amplitudy R vln.
1 Nedios et al. Precordial electrode placement for optimal ECG monitoring: Implications for ambulatory monitor devices and event recorders. J.electrocard.2014.04.003
Vector length and QRS amplitude correlation1
BIOvector zvyšuje amplitudu snímaní
Vector length
(distance between electrodes in mm)
QRS amplitude (mV)
0
20
40
60
80
100
120
70
Other ICM
BIOMONITOR IIIm
Fractal coated electrodes enlarge sensing surface
BIOvector (70 mm)

## Slide 9: Stabilní amplituda R-vlny 0.7 mV1
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4
Spalte1 | 0.66 | 0.7 | 0.7 | 0.7
1 Lovibond S et al. The BIO|CONCEPT.BIOMONITOR III study: Sensing performance and Home Monitoring transmission success of a new miniaturized Implantable Cardiac Monitor; AP19-00775 – 12th Asia Pacific Heart Rhythm Society Scientific Session: Bangkok 24-27 October 2019.
Mean R-wave amplitude (+SD) in mV
    Průměrná amplituda R vlny 0.7 mV (n=44)
    Stabilní amplituda R vlny v průběhu prvních 4 týdnech
Week of HM data after injection
Viditelnost P vlny

## Slide 10: Algoritmus RhythmCheck
1 Afzal. Et al Incidence of false-positive transmissions during remote rhythm monitoring with implantable loop recorders. Heart Rhythm 2020;17:75–80)
Nepravidelné R-R intervaly způsobené extrasystolami, vedou s falešné detekci začátku epizod FS
Typický příklad komorové extrasystolyl (PVC)
Krátký pre-ectopy intervalem
Následovaná dlouhou kompenzační pauzou
KES
Krátká
Dlouhá
52 % falešně pozitivních detekcí je způsobeno extrasystolami
RhythmCheck eliminuje 72 % falešně pozitivních detekcí FS u pacientů s extrasystolami
Pro maximální přesnost se RhythmCheck dynamicky přizpůsobuje rytmu každého pacienta
RhythmCheck výrazně snižuje časovou náročnost kontrol epizod falešně detekovaných jako FS.

## Slide 11: 5 automatických spouštěčů detekce arytmií
Automaticky detekované arytmické epizody & pacientem spouštěné epizody
  Pacientem spouštěné nahrávání
  Detekce
  10 s
  50 s (obvykle)
Automaticky detekované
epizody*
    10 min uložených (typicky)
    Asystolie
    Fibrilace síní (začátek + ukončení)
    Bradykardie
    High Ventricular Rate (HVR)
    Sudden Rate Drop (SRD)
  Aktivace
  30 s
  9.5 min (obvykle)
Pacientem spouštěná epizoda*
Remote Assistant III
* The minimum ECG storage is 67 minutes. (40 sec auto detected episodes, 7.5 minutes for patient initiated episodes)

## Slide 12: III. Zkušenosti pracoviště

## Slide 13: Počet implantovaných ILR 2016-2021
Chart: 
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Počet ILR | 18 | 3 | 44 | 21 | 30 | 24

## Slide 14
Chart: 
CELKOVÝ POČET PACIENTŮ
140
MUŽI/ŽENY
78/62
PRŮMĚRNÝ VĚK
56

## Slide 16: Home Monitoring Biomonitor 2-AF, III, IIIm
Chart: 
| synkopa a palpitace | Kryptogenní CMP | FS monitoring
Sloupec1 | 44 | 19 | 52

## Slide 17
Pacientem označené symptomy

## Slide 18
Detekce asystolie

## Slide 19
Detekce fibrilace síní

## Slide 20: Diagnostika ektopických stahů
Síňové extrasystoly (PAC)
Vysoká frekvence síňových extrasystolje spojená s vyšším výskytem FS a zvýšeným rizikem CMP a mortality1,2
Komorové extrasystoly (PVC)
Vysoké frekvence komorových extrasystol je spojená s vyšším rizikem srdečního selhání a mortality3,4,5
Ektopické stahy jsou asociované se zvýšeným rizikem SS, FS a CMP1-5
1 Binici Z, Intzilakis T, Nielsen OW, Køber L, Sajadieh A.. Circulation. 2010;121(17):1904–11. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.109.874982.
2 Larsen BS, Kumarathurai P, Falkenberg J, Nielsen OW, Sajadieh A.. J Am Coll Cardiol. 2015;66(3):232–41. doi: 10.1016/j.jacc.2015.05.018.
3 Lee Y-H, Zhong L, Roger VL, Asirvatham SJ, Shen W-K, Slusser JP, et al. Am J Cardiol. 2014;114(9):1373–8. doi: 10.1016/j.amjcard.2014.07.072. PubMed PMID: 25205629. 4 Lee V, Hemingway H, Harb R, Crake T, Lambiase P.. Heart [Internet]. 2012;98(17):1290–8. 5 Dukes JW, Dewland TA, Vittinghoff E, Mandyam MC, Heckbert SR, Siscovick DS, et al.. J Am Coll Cardiol. 2015;66(2):101–9. doi: 10.1016/j.jacc.2015.04.062.

## Slide 21: Manažment pacienta po implantaci

## Slide 22: ProgramConsult Pro každou indikaci existuje kombinace předem nastavených parametrů detekce FIBRILACE SÍNÍ

## Slide 23: Pacientský hardware
Cardio MessengerSmart
Remote Assistant III
Pacientská aplikace
smart phone

## Slide 24: Multidisciplinární přístup + HOME MONITORING !!!
Pacient
Cardio Messenger
Mobile Network
HMSC Webpage
Biomedicínský inženýr
Arytmolog
Ambulantní kardiolog
NEUROLOG
Internista
Praktický lékař

## Slide 25: ZÁVĚR – IMPLANTABILNÍ SRDEČNÍ MONITORY
STANDARD V DIAGNOSTICE PORUCH SRDEČNÍHO RYTMU
AMBULANTNÍ FORMA IMPLANTACE
DÁLKOVÁ MONITORACE – HOME MONITORING
MINIMALIZACE „WORKLOADU“ LÉKAŘE/PACIENTA

## Slide 26: Jaký by měl být „ideální“ ILR?
„Malý“,
„injekční“
„chytrý“
MRI kompatibilní,
dálkově monitorovaný,
s dlouhou životnosti.

## Slide 27
Děkuji za pozornost
Fakultní nemocnice Olomouc