## Slide 1
P
P
P
P
P
P
P

## Slide 2: IMPLANTACE LEADLESS (bezdrátových) KARDIOSTIMULÁTORŮ Micra TPS - ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA
Marešová Z., Šimon J., Dujka L., Kronusová E., Chovanec M.,
Mudroch M., Šedivá L., Petrů J., Neužil P.
Kardiologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha

## Slide 3: Historie kardiostimulace
1958 – První implantace KS s vlastní baterií
1960 – První dlouhodobě fungující KS
1961 – První transvenózní elektroda
1962 - První kompletně transvenózní KS systém
1962 - První implantace KS v Československu
1969 - První KS respektující rytmus
1975 - Lithiové baterie
1980 - První implantabilní defibrilátor (ICD)
1980 – První dvoudutinový kardiostimulátor
1984 - První implantace ICD v Československu
1994 - První evidence benefitu vícedutinové KS
2012 – První leadless pacemaker (Nanostim) Nemocnice Na Homolce, ČR
2014 - První implantace Micra TPS
Nemocnice Na Homolce, ČR

## Slide 4: První koncept leadless KS
Betacel ®
- betavoltaická baterie
- radioizotop Promethium -147
- Larry C.Olsen, McDonnell Douglas Corp.
- kardiostimulátor Betacel-Biotronik

## Slide 5: Komplikace KS a elektrod
1 z 8 pacientů má komplikace spojené s implantací konvenčního transvenózního kardiostimulátoru
(Udo, et al. Heart Rhythm. 2012;9:728-35. Kirkfeldt, et al. Eur Heart J. 2014;35:1186-94.)
elektrody 2.4-5.5%
kapsa 0.4-4.8%
pneumothorax 0.9-2.2%
infekce 0.3-0.8%
Leadless kardiostimulátory byly vyvinuty s cílem minimalizovat komplikace spojené s elektrodami a kapsou přístroje

## Slide 6: Komplikace KS a elektrod
  Mechanické selhání elektrod
  Restrikce pohybu, dyskomfort
  Infekce
  Extrakce
  Kosmetické aspekty
  Pneumothorax, hemothorax
  Perforace srdce
  Z anatomických důvodů komplikované zavádění elektrody
  Dyskomfort pacienta
  Hematomy
Akutní
Chronické

## Slide 7: LEADLESS pacemaker – Micra ™ TPS
Výrobce: Medtronic
Parametry: délka 25,9 mm, hmotnost 1,75g, objem 0.8cc
Programace: VVI, VVIR
Atraumatické FlexFix Nitinol Tines
MRI kompatibilita (1,5-3T)
Odhadovaná životnost baterie 12-14 let

## Slide 8: LEADLESS pacemaker – Micra ™ TPS
Stability
Member
Device
Deployment CurveDeflection
Flush
Port
Tether Retainer Pin
Tether
Lock
Handle
Distal End
Outher
Shaft
RecatureCone
Inner
Shaft
Device Cup
Tungsten
Polyurethane
Marker Band
Tet her
ø7.8 mm (23 Fr)
105 cm (± 2 cm)

## Slide 9: LEADLESS pacemaker – Micra ™TPS
Metodika:
femorálním žilním přístupem pomocí 23 F řiditelného katetru
do hrotu pravé komory, septální část
fixuje se pomocí 4 kotev
testování elektrických parametrů
kontrola RTG polohy a stability LLK
ošetření místa vpichu
dispenzarizace á 6M v KS ambulanci

## Slide 11: LEADLESS pacemaker – Micra ™ TPS
Celosvětově: >100. 000 Micra TPS
NNH: 194 implantací
Úspěšnost implantace je přes 99%
Prokázáno 63% snížení závažných komplikací

## Slide 12: Soubor pacientů s Micra ™ TPS v NNH
Celkem 194 implantací (193 pacientů), 1. 24.7.2014
120 mužů (věk 20-90 let)
73 žen (věk 26-85let)
(r. 2014 - 29 pacientů, r. 2015 -14, r. 2016 -15, r. 2017 29, r. 2018 -27, r.2019 -28, r. 2020 34, r. 2021- 20 ... )
Indikace:
jako k trvalé jednodutinové stimulaci
26x místo Nanostimu (2x Nanostim ponechán a nově impl. Micra)
7x pro infekční komplikace, 1x serom
5x jsme vyhověli přání pacienta
- 2x výměna Micry pro depleci
Notes: Resychrniz.l. pomocí UZ

## Slide 13
2x LLK

## Slide 14: Soubor pacientů s Micra ™ TPS v NNH
Úmrtí 7 pacientů (5 mužů a 2 ženy) :
1x nekardiální příčina
1x kardiální dekompenzace
1x při plicní embolie po TEP
1x z nejasné příčiny
1x těžká sepse při IE
2x úmrtí na Covid-19
Indikace k extrakci LLK u 8 pacientů (7 mužů a 1 žena):
3x pro pacemakerový syndrom (1x nezdařilá extrakce)
3x pro nárůst stimulačního prahu (2x deplece zdroje)
1x při KCH reoperaci
1x pro dislokaci LLK do periferní větve pravé plicní tepny
Notes: 1x tamponáda při EX Nanostimu

## Slide 15: Soubor pacientů s Micra ™ TPS v NNH
100% úspěšnost zavedení
Cca ve 20 případech opakovaná repozice při implantaci
Ve 4 případech kombinace: 2x WICS a 2x S-ICD
Stimulační parametry: prahy v rozmezí 0,13-0,75V/0,24ms (25% 1-1,5 V/0,24ms, 5% 1,5V/0,24ms), vlna R 8-20mV
Komplikace:
Dislokace 1x
Deplece zdroje s nutností extrakce a reimplantace 2x
Chirurgická revize třísla 0
Infekce 0
Úmrtí (v souvislosti s Microu) 0
Notes: Komplikace pacemaker sz

## Slide 16
Micra ™ TPS a WICS

## Slide 17
Micra ™ TPS a S-ICD

## Slide 18: Závěr
Naše výsledky prokazují klinicky efektivní použití LLK MICRA TPS jako velmi účelnou alternativu k transvenózní stimulaci u nemocných s potenciálními komplikacemi klasické stimulace.
Neprokázali jsme žádné infekční komplikace v souvislosti s LLK (Micra).
Biokompatibilní s možností použití MRI.
Měly by být LLK budoucnost?

## Slide 19: Děkuji za pozornost!