## Slide 1: Třetí generace laserbalonu HeartLight X3
M. Hrachovina1, P. Neužil1, J. Petrů1, M. Funasako1, M. Mudroch1
1 Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha

## Slide 2: Obsah
Co je laser
Vylepšení 3. generace
Je to rychlejší? Data.
Plusy a mínusy
Shrnutí, budoucnost

## Slide 3: Laserová ablace plicních žil (HeartLight)
> 7000 léčených pacientů od roku 2011
Přímá vizualizace ablační léze
Laserová energie (titrace)
Unikátní kompliantní balon
  Hruškovitý tvar, Ø 35mm
  Optické médium D2O
  Vlnová délka laseru 980nm
  Výkon 5.5 – 15W
  Oválná léze Ø 1.8mm

## Slide 4: Laserová ablace plicních žil (balony Excalibur, X3)
Variabilita velikosti pro potřebnou okluzi
Vizuální kontrola aplikace energie

## Slide 5: Vylepšení 3. generace (X3)
Cílem bylo snížit procedurální časy
Přidání RAPID módu
  Servomotor v rukojeti katetru
  Otáčí ohniskem paprsku rychlostí 2°/s
  Použití vyšší energie po kratší čas
Menší pravděpodobnost gapů
Ostatní parametry stejné
Stačí SW upgrade konzole

## Slide 6: Vylepšení 3. generace (tvorba léze)
2. generace (Excalibur)
Point
Point-by-point ablace
3. generace (X3)
Kontinuální léze - RAPID MODE

## Slide 7: Vylepšení 3. generace (léze v tkáni)
In-Vitro Turkey Model
Acute Porcine PV Isolation

## Slide 8: Je to rychlejší? (studie NCT03470636, NNH 2019)
 | Excalibur | X3
Počet pacientů | 20 | 35
Délka výkonu (min) | 170±50 (bez čekací doby 30 min) | 106±76
Ablační čas (sec) | 2340±464 (cca 39min) | 911±1370 (cca 15min)
Fluoroskopický čas (min) | 15,5±9,2 | 6,0±7,8

## Slide 9: Je to rychlejší? (běžný provoz, NNH 2020)
110 pacientů
  88 paroxyzmální FiS (64,8% mužů, 61±14 let)
  22 perzistentní FiS (72,7% mužů, 65±11 let)
90% zkontrolovaných po roce (n=96) bez recidivy FiS

## Slide 10: Je to rychlejší? (běžný provoz, NNH 2020)

## Slide 11: Je to rychlejší? (běžný provoz, NNH 2020)
Na jakou část plochy lézí se použil RAPID mode

## Slide 12: Plusy a mínusy
Subjektivně nejlepší balónková metoda pro IPV
Kontrola pozice léze
Kontrola dávkování energie podle polohy/typu tkáně
Opravdu rychlé
+
Pouze IPV, vhodná anatomie
Jícen
Balon náchylný k „pinhole“
-
Notes: Výkony od15.2.2018 do 25.10.2018

## Slide 13: Shrnutí, budoucnost
HeartLight X3 byla v roce 2020 v NNH nejrychlejší balónkovou metodou a první volbou pro léčbu paroxyzmální fibrilace síní pomocí izolace plicních žil…
  …Bohužel je rok 2021 a je tu nový, všestrannější hráč…
  Přidá se ke Cryu ve skladišti konzolí?

## Slide 14: Deklarace konfliktu zájmů
 | Nemám konflikt zájmů | Mám konflikt zájmů | Specifikace konfliktu (vyjmenujte subjekty, firmy či instituce, se kterými Vaše spolupráce může vést ke konfliktu zájmů)
Zaměstnanecký poměr | X |  | 
Vlastník / akcionář | X |  | 
Konzultant | X |  | 
Přednášková činnost | X |  | 
Člen poradních sborů (advisory boards) | X |  | 
Podpora výzkumu / granty | X |  | 
Jiné honoráře (např. za klinické studie či registry) |  | X | Registry použití systému X3 v NNH