## Slide 1: Využití 3D tisku a multiplanárního CT k optimalizaci místa transseptání punkce a výběru velikosti okludéru při katetrizačním uzávěru ouška levé síně
Hozman M.1, Heřman D.2, Fišer O.3, Vrba D.3, Zemánek D.4, Osmančík P.2
1: Kardiocentrum, Karlovarská krajská nemocnice, Karlovy Vary 2: Kardiocentrum, 3. LF UK a FNKV, Praha 3: Oddělení biomedicínských technologií, FBMI ČVUT, Praha 4: Kardiocentrum, 1. LF UK a VFN, Praha

## Slide 2
 | Nemám konflikt zájmů | Mám konflikt zájmů | Specifikace konfliktu (vyjmenujte subjekty, firmy či instituce, se kterými Vaše spolupráce může vést ke konfliktu zájmů)
Zaměstnanecký poměr | x |  | 
Vlastník / akcionář | x |  | 
Konzultant | x |  | 
Přednášková činnost | x |  | 
Člen poradních sborů (advisory boards) | x |  | 
Podpora výzkumu / granty | x |  | 
Jiné honoráře (např. za klinické studie či registry) | x |  | 

## Slide 3: Úvod
Perkutánní uzávěr ouška levé síně (LAAO) je noninferiorní oproti antikoagulaci v prevenci ischemického iktu1-3
Transseptální punkce (TSP) je důležitá pro další vývoj zákroku (neřiditelné instrumentarium, variabilní anatomie ouška)
  Neoptimální lokalizace TSP může vést k nedostatečné okluzi nebo k rozvoji komplikací např. v důsledku nutnosti repozice okludéru
Klíčová role preprocedurálního plánování
  Využití 3D metod (segmentace, 3D tisk)4
Reddy et al., JAMA, 2014
Holmes et al., JACC, 2014
Osmancik et al., JACC, 2020
Budge et al., Journal of interventional cardiac electrophysiology 2008

## Slide 4: 3D tisk a LAAO v literatuře
Autor | rok | země | Počet pacientů | Design
Liu et al. | 2016 | Čína | 8 | Průřezová studie
Song et al. | 2017 | Čína | 18 | Průřezová studie
Hachulla et al. | 2019 | Švýcarsko | 15 | Průřezová studie
Fan et al. | 2019 | Čína | 104 | Retrospektivní + prospektivní
1. Glikson et al., Europace, 2020
Komplexní modely zahrnující mezisíňové septum mohou pomoci v preprocedurálním plánování TSP1
V méně obvyklých případech u laterálně orientovaných oušek může být výhodnější anteriorní lokalizace TSP1

## Slide 5: Plánování TSP pomocí 3D tisku
Prospektivní studie, 2 centra (FNKV, VFN)
  n=15
Cíle:
  Posouzení technických aspektů využití 3D tisku v plánování TSP u LAAO
  Deskriptivní statistika lokalizace TSP
  Predikce optimálního místa TSP na základě analýzy CT (2D)

## Slide 6: Charakteristika souboru
Základní údaje | 
Věk (roky) | 73 ± 7,5
Muži | 7 (50 %)
BMI (kg/m2) | 28,2 ± 5,5
CHA2DS2-VASc score | 3,9 ± 1,3
HAS-BLED score | 2,7 ± 1,0
EF % | 57 ± 11
LA z PLAX (mm) | 47 ± 8,5
Antitrombotická terapie před procedurou | 
Warfarin | 2 (14 %)
NOAK | 7 (50 %)
Antiagregace | 3 (21 %)
Bez antitrombotik | 1 (7 %)
Krvácivé příhody | 
GIT | 4 (29 %)
ICH | 5 (36 %)
Charakteristiky ouška levé síně | 
Ostium (mm2) | 562 ± 191
LZ (mm2) | 391 ± 140
Ovality index | 1,7 ± 0,4
Charakteristiky výkonu | 
Doba (min) | 85 ± 12,2
Doba skia (min) | 9,6 ± 2,8

## Slide 7
CT
Segmentace
3D tisk
In vitro TSP
In vivo TSP
Běžný protokol k zobrazení levé síně:
EKG gating - 60-70% RR (HR<70/min)
Flow 5-7ml/s
S 0,6-3mm

## Slide 8
CT
Segmentace
3D tisk
In vitro TSP
In vivo TSP
Mimics 23.0 a 3-Matic 15.0 software (Materialise, Leuven, Belgie)
Manuální korekce pravostranných oddílů

## Slide 9
CT
Segmentace
3D tisk
In vitro TSP
In vivo TSP
Original Prusa i3 MK3S printer (Prusa Research, Praha, Česká Republika)
Flexfill 98A (Prusa Research, Praha, Česká Republika)
shop.prusa3d.com

## Slide 10
CT
Segmentace
3D tisk
In vitro TSP
In vivo TSP
6 pozic TSP
Hodnocení pozice sheathu ze 2 na sebe kolmých projekcí

## Slide 11
CT
Segmentace
3D tisk
In vitro TSP
In vivo TSP

## Slide 13: Lokalizace TSP
Anteriorní = ICE „viditelné“ ouško a Mi anulus
Střední = mezi anteriorní a posteriorní
Posteriorní = ICE „viditelný“ přední okraj levostranných plicních žil
Superiorní / inferiorní
TEE: navigace dle projekcí 50°a 110°

## Slide 14: Hodnocení pozice instrumentaria
2 kritéria (hodnocena z 2 na sebe kolmých projekcí)
  Sheath směřuje doprostřed roviny ostia
  Sheath se odchyluje o méně než 30 ° od osy roviny ostia
Splněny obě podmínky = optimální
Alespoň jedna podmínka = suboptimální
Ani jedna podmínka = neoptimální

## Slide 15
Měření CT parametrů
LSPV
LAA OS
RCx

## Slide 16: Měření CT parametrů

## Slide 17: Měření CT parametrů

## Slide 18: Výsledky
6,25% (n=1)
50% (n=8)
56,25% (n=9)
0
12,5% (n=2)
37,5% (n=6)
n=15

## Slide 19: Výsledky
1x selhání 3D tisku
Shoda predikovaného a reálného místa TSP u 12 (86 %), z toho byl průběh všech výkonů hodnocen operatérem jako optimální
  2 výkony s neoptimálním místem punkce hodnoceny jako obtížné
TEE FU kompletní u 9 (64 %), bez detekce peridevice leaku
V souboru nebyly pozorovány periprocedurální komplikace
1x nutný recapture z důvodu resizingu

## Slide 20: Výsledky
 | Anteriorní (°) | Posteriorní (°) | p Student t-test | p Shapiro-Wilk
Os x IAS sagitální rovina | 173 ± 16 | 139 ± 13 | <0,001 | 0,22
Os x IAS frontální rovina | 122 ± 23 | 116 ± 16 | NS | 0,32
Ostium x Mi anulus | 94 ± 5 | 109 ± 12 | 0,022 | 0,47
100°
α = 0,05

## Slide 21: Diskuze a limitace
Dosud nebyla publikována data týkající se využití 3D tisku v plánování TSP u LAAO
Též nebyla publikována data o využití biatriálního modelu
Hlavní limitace:
  velikost souboru
  nestejná kvalita CT vyšetření
  nemožnost přesně simulovat mechanické vlastnosti tkání

## Slide 22: Závěrem
Využití 3D tisku pro plánování TSP je technicky možné
U přibližně 40 % pacientů je optimální lokalizace TSP anteriorně
Z 2D zobrazení je k predikci lokalizace TSP v praxi využitelné měření úhlu, který svírá rovina ostia LAA a mitrálního anulu (100 °)