## Slide 1: Jak (ne)používat echo kritéria významné mitrální regurgitace
Dan Marek
Interní oddělení nemocnice Agel Přerov, SMN a.s.
I. interní klinika – kardiologická, LFUP a FNOL

## Slide 2: Hodnocení mitrální (a aortální) regurgitace patří k nejobtížnějším úkolům echokardiografie

## Slide 4
Tato přednáška není multimodalitní, ale týká se jen echokardiografie
Pokus o kritický pohled na nová GL

## Slide 5
Notes: Tak za prvé – CF a CW je 2D echo? dělají si srandu?

## Slide 8: Morfologie Mi chlopně:
je nepochybně dobrým vodítkem pro předpokládanou významnou regurgitaci

## Slide 10
Notes: … jistě každý vidí, že jde o významnou primární MiR

## Slide 11
Notes: Pokud vidíme dysfunkční komoru, nízkou koaptaci mitrálních cípů a tenting, lze také očekávat významnou MiR

## Slide 12: Color flow jet area ??? Co ho ovlivní?
Notes: S velkými otazíky
Velmi totiž závisí především na nastavení přístroje

## Slide 13
3.2 MHz
2.2 MHz
Notes: Jaký je rozdíl v regurgitaci u tohoto pacienta? stejný pacient stejný gain stejný rozsah rychlostí (spíš v neprospěch pravých obrázků) stejné nastavení tissue priority
tak v čem je problém??
--jde o rozdíl v použité frekvenci sondy (2.2. versus 3.2 MHz) – barva se má vyšetřovat na nízké frekvenci

## Slide 14: Příliš vysoký 2D gain
Notes: Hlasování – významnost?
Podhodnocení jetu vytažením 2D gainu

## Slide 15: Tissue priority
Notes: Toto je druhý obrázek - dle pixelů a jejich rozložení je vidět, že je špatně nastavená „tissue priority“

## Slide 16: Gain CFM
optimální
minimální

## Slide 17: FPS
21
59

## Slide 18: Škála rychlostí
53
87

## Slide 19: Škála CFM
NL 58
NL 44
Notes: Stažen gain, upravena tissue priority, ale rychlost je 58 – dalo by se ještě vylepšit

## Slide 20
Velikost zobrazovaného jetu moc a moc závisí na nastavení parametrů CFM!
…nehledě na rovinu řezu jetem a levou síní!!
Notes: … a to jsme se vůbec nebavili o rovině řezu levé síně a rovině řezu jetem… a vůbec ne o časování – na to přijde řeč později.

## Slide 21
FPS 33
Jaká je plocha jetu? Je MiR významná?
Notes: Ještě jednou se podívejme na regurgitaci v pohybu: Které obrázky nejvíce vidíme?

## Slide 22: Analýza systoly
frame rate: 33
oko vidí 10 obrázků/sec.
HR: 86 ….. 1 cyklus = 0,7 sec.
z toho systola: 0,33 sec.
  (= 11 snímků)
z celé systoly vidíme jen 3-4 obrázky
Notes: Které obrázky to asi jsou?

## Slide 23
Notes: Je to tento nebo tento?
Takže je těžké si vybrat, i když je stroj nastaven správně

## Slide 24
Notes: Tomu odpovídá i CW jet – v podstatné části systoly žádný tok. Proč to tak je?

## Slide 25
V hlavní fázi systoly není prakticky žádná regurgitace
regurgitace je hemodynamicky nevýznamná
Druhé varování – nenechat se oslnit barvou, raději rozfázovat systolu a udělat pozornou analýzu

## Slide 26
Notes: Jiná pacientka. Podívejme se na jednotlivé fáze systoly, jak jsou rozděleny na obrázcích. Regurgitace jen v protosystole a telesystole. Diastola

## Slide 28
Druhé varování – nenechat se oslnit barvou, raději rozfázovat systolu a udělat pozornou analýzu, nebo použít 3DE, nebo CW
Notes: … a to jsme se vůbec nebavili o rovině řezu levé síně a rovině řezu jetem… a vůbec ne o časování – na to přijde řeč později.

## Slide 29: Katetrizace!
Diastola
Systola
LK
Ao
LK
Ao
LS

## Slide 30: Cave
Kdo z nás dokáže říct, co je regurgitovaná krev??

## Slide 31: Cave
Ne všechno co se zobrazuje jako regurgitační jet je regurgitovaná krev!
Barevný jet znázorňuje pohybující se krev, nikoliv krev regurgitovanou!
Jeden z nejčastějších omylů při hodnocení CFM
Třetí varování – ne všechen barevný jet je regurgitovaná krev

## Slide 32
?
Notes: Flow konvergence, ERO, RF, RV . Vše spolu souvisí. Co to je large?? Jak velké je velké jablko?

## Slide 33
Notes: Kriteria jsou zjevně stejná pro 1´i 2´regurgitaci – což je dobře. 60 ml je vždycky 60 ml, jen má jiný prognostický význam
Ale jak to správně spočítat?

## Slide 34
Notes: Koncept je geniální, Vzorec je jasný, ideální, v případě kruhového ústí…

## Slide 35: PISA dobře a špatně
Chew, 2018

## Slide 37
Notes: základna je velmi nízko – falešně velká PISA – radius 8 mm

## Slide 38
Radius 0,6 cm
Aliasing vel 44 cm/s
= Flow 106 ml/s
Notes: Předpokládejme kruhové ústí – významná dle PISA (radius 6, flow 100 ml/s)

## Slide 39
Měření PISA v jiné projekci – opět radius 0,6
Takže RV by měl být mezi 35-40 ml? Tj max středně významná MiR
Notes: Měření PISA v jiné projekci – opět radius 0,6, to už by měla být pozoruhodná regurgitace 100 ml/sec!

## Slide 40
?
ERO? RV1?
Notes: Podívejme se na další kritéria významnosti regurgitace:
ERO je jen 18 mm2 – nevýznamná. Významná je nad 40 mm2. Je tento výpočet u této pacientky správný?
Jistěže ano,
Jak ovlivní tracing CW jetu ERO a RV? Jaký bude RV, kdyby stejná pacientka měla CW jet mnohem větší? - bude RV větší nebo menší?

## Slide 41
RV2?
RV1
Notes: Jak ovlivní tracing CW jetu ERO a RV?
Jaký bude RV, kdyby stejná pacientka měla CW jet mnohem větší? - bude RV větší nebo menší?
Hlasování

## Slide 42
RV2>=<RV1?
Notes: Já vám říkám, že tento regurgitační objem bude stejný

## Slide 43
ERO závisí pouze na maximální rychlosti jetu, rovnice kontinuity
Notes: ERO závisí na maximální rychlosti jetu. protože ERO vypočítáme prostě z rovnice kontinuity – isoplocha PISA musí být stejný průtok jako na reg. Ústí.

## Slide 44
RV závisí na délce trvání regurgitace
Nížší rychlost regurgitace = větší ERO
… ale ne nutně objemovou významnost
RV1 není RV2 a to není RV3!
Notes: ERO závisí na maximální rychlosti jetu Pakliže se chceme orientovat podle ERO, pak je jedno, jak dlouho regurgitace trvá, nicméně to může být zavádějící. Nízká rychlost regurgitace může znamenat větší ERO, ale směrodatné je také trvání. PISA je dynamická!

## Slide 45
RV2 = RV1
Notes: Já vám říkám, že tento regurgitační objem bude stejný

## Slide 46: CW – kontinuální doppler

## Slide 47
4v2
5 m/s = 100
6 m/s = 145
+LS

## Slide 48
= 8 m/s
= 6 m/s
Notes: 48
Archivní snímek – klíčem je škála, komora je asi v pořádku
Nemůžeme říct, co měl pacient včera k obědu, ale můžeme říct, kde bude obědvat zítra. Možnosti.
Může někdo říct, co má pacient za dg a jestli se mu daří dobře nebo špatně?
Začněme od diagnózy. Klíčem k určení dg je číslo indikující škálu, tedy určení rychlosti zachyceného toku.
6 m/s odpovídá tlakovému spádu 150 + žilní tlak minim. 10 = tlak v komoře 160(-170). To může vyrobit jen funkční, zdravá systémová komora. (DSK má téměř vždy holosystolickou turbulenci po obou stranách křivky). Toto je unidirekcionální tok, tedy AoS nebo MiR. AoS má vždy velmi krátký ACT, a ten se zkracuje se závažností AoS.Navíc tok v aortě začíná až po IVC, tedy později – u MiR zpravidla ještě před otevřením Ao chlopně. Také ejekce v aortě končí vždy před otevřením Mi chlopně. U MiR se náběžná hrana prodlužuje se závažností, tedy dP/dT se snižuje. Zde je dP/dT velmi nízké, kolem 300-400. To může znamenat buď těžce dysfunkční komoru (zdravá má 1500-3000, a zde je zdravá), anebo nemá žádný afterload – tedy velká díra, významná MiR. Zde komora OK, jde tedy definitivně o těžkou MiR.

## Slide 49
dP/dT = 400
Notes: Tvar je triangulární, dP/dT nízké - kolem 300-400 mmHg/sec

## Slide 50
Škála nastavena do 3.5 m/s, posun 200 mm/s
dP/dT = 4400
Notes: dlouhý jet, ale vysoké dP/dT 4400 mmHg/sec

## Slide 51
dP/dT = 1000 mmHg/s
dP/dT je funkcí dvou proměnných
Notes: je pravda, že dP/dT je nízké – protože je ale dysfunkční komora. dP/dT je vždy funkcí dvou proměnných

## Slide 52
dP/dT = 1000 mmHg/s
dP/dT je funkcí dvou proměnných
Varování čtvrté – triangulární jet může být způsoben také dysfunkcí levé komory
Notes: je pravda, že dP/dT je nízké – protože je ale dysfunkční komora. dP/dT je vždy funkcí dvou proměnných

## Slide 53: Vena contracta
?

## Slide 54: Vena contracta
Přestože se objevuje v doporučeních, je to z principu stejně zavádějící koncept jako PISA
Jde o prostorový nepravidelný útvar, který nelze hodnotit v jedné rovině (3D VCA?)

## Slide 55
Notes: Vena contracta ne, pisa ne!!

## Slide 56: Vena contracta
??
Varování páté – vena contracta je prostorový útvar a nelze ji popsat jedním číslem (ani 2 čísly)

## Slide 57: Délka regurgitačního jetu – NE!
Závisí na tvaru RO
Na tlakovém gradientu LK/LS
Na distensibilitě síně
Na nastavení parametrů CFM (filtrů, gainu…)
Platí tedy jen u některých pacientů

## Slide 59
Mi
PŽ
Vysoká vlna E
regurgitace do pž po celou dobu systoly
Notes: Známky významnosti, tento jet asi stříká skutečně až do plicní žíly – regurgitovaná krev
Absolutní hodnota vlny E není rozhodující – kontext hemodynamiky (diastolická dysfunkce?)

## Slide 60: Pacientka č. 9
Notes: Vidíme hlavně červený diastolický tok, ale záblesk modré

## Slide 61
Notes: hladká reverse – nestříká to dozadu – jen nárůst tlaku;;;
reversní tok v systole v pž je velmi specifickým znamením!

## Slide 62: TVI Mi / TVI Ao
pozor – ústí Mi a Ao není stejné!
těsné výtokové trakty, AoS…
opět závisí na dalších parametrech (AoR?)
=
=
AVA
MVA

## Slide 63: Strukturální a další parametry
Dilatace levé komory
Dilatace levé síně
GLS
Zátěžová echokardiografie (PH, RV, RF)

## Slide 64: Nebezpečí nabízených kriterií v GL?
Parametry, které jsou nejsnadněji měřitelné
  plocha CF jetu (a délka)
  a vena contracta
… jsou také nejčastěji používané
… a současně jsou to ty nejzrádnější a nejméně spolehlivé!
GL předkládají čísla, která sama o sobě jsou orientační a v reálných komplexních situacích vůbec nemusejí platit

## Slide 65: Hodnocení MiR je komplexní záležitost integrativní přístup je nutný!
Morfologie chlopně, dysfunkce LK (2“ MiR)
Barva – v kontextu nastavení parametrů! barevný jet zkoumat, usuzovat opatrně...
Regurgitace do plicních žil!
CW – PPG, dP/dT, hustota jetu
E vlna
Dilatace síně, dilatace komory, EFLK – nespecifické parametry
PISA někdy

## Slide 66: Vždycky brát v úvahu
Aktuální funkci komory!
  Nižší systolický tlak v komoře podhodnocuje parametry MiR v barvě, i v CW – způsobí nižší gradient a nižší dP/dT
  Vyšší diastolický tlak v LK (porucha diastolické funkce) vede sama o sobě k restrikčnímu plnění (vyšší E)
  Aktuální ischemie může MiR zvýraznit (funkční MiR)

## Slide 67: Vždycky brát v úvahu
Ostatní vady
  Aortální stenosa
  Aortální regurgitace
Dynamiku vývoje regurgitace, dilatace síně a funkčních parametrů levé komory v čase
při pochybnostech kontrolní vyšetření s kratším/delším odstupem

## Slide 68
Řada doporučených kriterií Mi regurgitace může vést na scestí

## Slide 69
Děkuji za pozornost
…ale nemusí to být úplná ruleta, pokud s nimi zacházíme opatrně 